## Slide 1: Модули ADAM
Александр Лифанов
Представительство компании
Адвантек в России

## Slide 2
Обзор особенностей модулей серии ADAM
Программное обеспечение
Примеры применений
Программа на сегодня

## Slide 3
Первый модуль серии ADAM-4000 был выпущен в 1992 году
К настоящему моменту по всему миру выпущено более 1 млн.устройств
Только модули этой серии могут работать от -40 С
Только модули ADAM имеют версии для проводного и беспроводного подключения
А знаете ли Вы?...

## Slide 4
Что входит в линейку изделий?
ADAM-4100
Robust
RS-485 I/O
Общего назн.
ADAM-4100
Усиленные
RS-485 I/O
ADAM-4000
RS-485 I/O
ADAM-6100
Fieldbus I/O
ADAM-6200
New Generation
Ethernet I/O
ADAM-6000 Ethernet I/O
ADAM-2000
Distributed
Intelligent I/O
Intelligent Ethernet I/O
БеспроводныеI/O
RT Ethernet I/O

## Slide 5
Общие черты модулей
Конфигурирование через Adam/Apax utility
Коммуникации – Modbus/RTU или TCP
Три варианта монтажа (стена, дин-рейка, «бутерброд»)
 | ADAM-4000 | ADAM-4100 | ADAM-6000,6200
Рабочая температура | -10…70 С | -40…85 С | -10…70 C
Температура хранения | -25…85 С | -40…85 С | -20…80 C
Питание | 10…30 VDC | 10…48VDC | 10…30 VDC
Защита | 1kV по питанию 3kV EFT 8kV ESD |  | 

## Slide 6
Три основных конфигурации
С операторской панелью
Со SCADA-системой
Как распред.периферия
Стандартный протокол
Прямая стыковка объекта с выходом модуля
Высокая емкость сети
Поддержка в большинстве софта
Настраиваемая адресация
Можно смешивать 4k и 6k
Поддержка в большинстве PLC
Дешевле большинства периферии
Большая дальность связи

## Slide 7
Спектр продукции
Broad Product Offering
ADAM-4000/4100
RS-485
ADAM-6000
Ethernet I/O
ADAM-6100
EtherNet/IP or
PROFINET I/O
ADAM-2000
Беспроводное I/O
ADAM-
4520I
ADAM-
4510I
ADAM-
4570
ADAM-
4571
ADAM-
2520Z
ADAM-
2510Z
ADAM-
2017Z
ADAM-
2018Z
ADAM-
2051Z
ADAM-
2051PZ
ADAM-
2060Z
ADAM-
2031Z
ADAM-
4117
ADAM-
4118
ADAM-
6015
ADAM-
6024
ADAM-
6117EI
ADAM-
4150
ADAM-
4168
ADAM-
4055
ADAM-
6118EI
ADAM-
6151EI
ADAM-
6156EI
ADAM-
6160EI
ADAM-
4069
ADAM-
6051
ADAM-
6052
ADAM-
6060
ADAM-
6066

## Slide 8
ADAM-6000 : Peer-to-peer
«Удлинитель»:
  Один-к-одному
  Один-ко-многим
  Много-к-одному
Без программирова- ния и контроллера
По таймеру или по изменению

## Slide 9
ADAM-6000 / 6200 : GCL
Простые программы без PLC:
  AND/OR/NAND/NOR
  Компараторы
  Таймеры и счетчики
  Флаги (в.т.ч для обмена)
  Формирователь импульса

## Slide 10
ADAM-6000 / 6200 : GCL
Простые программы без PLC:
  AND/OR/NAND/NOR
  Компараторы
  Таймеры и счетчики
  Флаги (в.т.ч для обмена)
  Формирователь импульса

## Slide 11
ADAM-6000 / 6200 : Web
По умолчанию: root / 00000000
Встроенный веб-сервер
  HTML5
  Java, JavaScript
  REST/XML
Управление доступом
Встроенные тренды
Не нужен клиент
Можно смотреть с мобильных устройств (есть QR-генератор)

## Slide 12
ADAM-6200 : By-pass
30m
60m
100m
Ethernet
Switch
ADAM-6000
Топология «Звезда»
Ethernet
Switch
ADAM-6200
20m
30m
30m
30m
30m
Топология «Цепочка»
Max 100 m
Σ 210m @3
Σ 120m @4

## Slide 13
ADAM-6200 : By-pass
50m
75m
100m
Ethernet
Switch
ADAM-6000
Топология «Звезда»
Ethernet
Switch
ADAM-6200
20m
30m
30m
30m
30m
Auto-bypass
Auto-bypass
4 Days
Топология «Цепочка»

## Slide 14
ADAM-2000Z
2 батарейки AA или 10-30 VDC
3 варианта монтажа
Передача по событию
Работа от батарей: > 1 г. (1-мин цикл опроса, 2xAA Akaline 2,000 mAh)
Initial Normal
AA
AA
+Vs
GND
ADAM-2000Z
D
A
M
TM
Ext Power
Error
Status

## Slide 15
ADAM-2000Z: стандартный Modbus/RTU
Modbus/TCP
Modbus/RTU
ADAM-6000
ADAM-4000
ADAM-2000

## Slide 16
Софт:
Advantech WebAccess Express - SCADA-система, основанная на Webaccess - автоопределение модулей серий 4000, 6000, 2000 - с версии 1.2.1 - +6200 (кроме 6266) - управление, тренды
ADAM.NET Utility - Поиск и назначение адресов - Параметрирование, безопасность, калибровка - Для модулей 6000 и 6200 – программирование GCL
OPC Server (OLE for process ctrl) - Поддержка Advantech ASCII, Modbus/RTU и Modbus/TCP - Стандартный интерфейс к о всем сериям

## Slide 17
Основан на WebAccess, не имеет отдельного дистрибутива
Бесплатно
До 75 тегов
Автопоиск ADAM-2k / 4k / 6k
Архивирование
Экспорт в HTML/Excel
WAE + IIS -> WebAccess Mobile
Софт: Webaccess Express

## Slide 18
Софт: ADAM-2000Z Site survey Tool
Автопоиск всех модулей
Определение архитектуры сети
Индикация состояния батарей, активности модулей
Можно подложить картинку

## Slide 19
Управление центральным отоплением
Несложный монтаж «в поле»
Интеграция проводных и беспроводных решений

## Slide 20
Азнакаево, Татарстан
ЦТП Азнакаевского предприятия тепловых сетей:
ADAM4000 + TRACE MODE 5
Визуализация, архивы, учет, обработка аварий
Этап 1: городская насосная + 2 ЦТП
Этап 2: 4 котельные, резервуары

## Slide 21
Swansea, South Wales, UK
Корпуса Swansea University:
ADAM-5550KW + ADAM-4015
Учет и управление потреблением электроэнергии и тепла

## Slide 22
Интеграция проводных и беспроводных модулей
Для беспроводных модулей можно не прокладывать питание
Мониторинг теплиц

## Slide 23
Контроль и регистрация технологических параметров теплиц
ADAM-4520, 4012, 4013, 4050
Сосновый Бор, Ленинградская обл.

## Slide 24
TraceMode + Octagon + ADAM
Управление микроклиматом, поливом, подачей СО для ускорения фотосинтеза
Агрокомбинат «Московский»

## Slide 25
Управление фермами морепродуктов
Управление температурой, насыщением кислорода, Ph, солёностью воды, плюс видеонаблюдение

## Slide 26
Мониторинг станочного парка
Устойчивая передача
Простая установка
Уменьшение простоя станков

## Slide 27
Череповец, ОАО «Северсталь»
Домна №2 – управление нагревом и охлаждением
Домна №5 – процесс грануляции шлака
21х ADAM-4018 + 2xADAM-5000E + Siemens ET-200M + TraceMode + WinCC + БД Oracle

## Slide 28
Нефтянка
Винницкая нефтебаза
Нефтебаза г.Гребинка
Артюховское месторождение (налив конденсата)
Юганскнефтегаз, учет сырой нефти
Качановский газоперерабатывающий завод, резервуарный парк
И др….

## Slide 29
Текстильная промышленность
Управление подачей и смешиванием краски (взвешивание, дозировка, смешивание, транспортировка)
В цеху до +50 С

## Slide 30
Контроль окружающей среды, Тайвань
Мониторинг горных рек с целью предотвращения подтоплений

## Slide 31
Контроль окружающей среды, Китай
Мобильный мониторинг: GPS, GPRS, датчики осадков, SO2, NOx, CHx, CO, O3, пыль

## Slide 32
Задача: следить за соблюдением температурного режима при перевозках на автотранспорте
Продукты: ADAM-2520Z, ADAM-2031Z
Мониторинг «холодной цепочки»
Простой монтаж
Встроенный сенсор
Работа от батареек

## Slide 33
Программирование GCL – 10 мин.
Экономия трафика в сети
Всего один модуль
DO
DI
Door Detector
Server
Buzzer (Alarm)
DO
ADAM-6050
Склад боеприпасов
Центр управления
Сообщение
AND
Set DO 0 =True
If DI 0 = True
Send Message
Диаграмма GCL
LAN
Безопасность склада боеприпасов, Тайвань

## Slide 34
Распознавание номеров, США
Автомобильный диапазон питания, вибростойкость
Контроль зажигания, управление питанием системы

## Slide 35
Bosch Video Management System
IP-камеры
Совместимы с DI/DO модулями ADAM-6000
Включение подсветки (недостаток освещенности)
Включение тревоги (motion detection)
Триггер записи (нарушение периметра)
Постановка/снятие на охрану
Видеокамеры Bosch

## Slide 36
Спасибо за внимание! Какие есть вопросы?
+7 495 232 16 92
8 800 555 01 50
Alexander.lifanov@advantech.com
https://www.facebook.com/AdvantechRussia
https://www.linkedin.com/groups/Advantech-Russia-5050985