## Slide 1: Промышленные коммуникации
Александр Лифанов
Представительство компании
Адвантек в России
Notes: 1

## Slide 2: Промышленные коммуникации
Проводные
Беспроводные
Малое расстояние
(<10 м)
Среднее расстояние
(~100 м)
Большое расстояние
(> 300 м)
Малое расстояние
(<10 м)
Среднее расстояние
(~100 м)
Большое расстояние
(> 300 м)
RS-232
USB
RS-485
Ethernet TX
Ethernet FX
Bluetooth
ZigBee
WiFi
GPRS UMTS CDMA

## Slide 3: Оборудование для промышленных коммуникаций
Коммутаторы Industrial Ethernet
Серверы устройств
Беспроводная связь
EKI-1xxx
ADAM-654X
EKI-2xxx/3ххх/4xxx/6ххх/7xxx
EKI-6xxx

## Slide 4: Серверы устройств и шлюзы Modbus
2 Port
4 Port
8 Port
Wired
10/100M
Wireless
802.11b/g
1 Port
16 Port
EKI-1524
Dual 10/100 LAN
4x RS-232/422/485
EKI-1521
Dual 10/100 LAN
1x RS-232/422/485
EKI-1522
Dual 10/100 LAN
2x RS-232/422/485
EKI-1351
802.11b/g WLAN
1x RS-232/422/485
EKI-1352
802.11b/g WLAN
2x RS-232/422/485
EKI-1224
Modbus Gateway
4x RS-232/422/485
EKI-1221
Modbus Gateway
1x RS-232/422/485
EKI-1222
Modbus Gateway
2x RS-232/422/485
EKI-1528
Dual 10/100 LAN
8x RS-232/422/485
EKI-1526
Dual 10/100 LAN
16x RS-232/422/485

## Slide 5: Серверы устройств и шлюзы Modbus
Serial device server
2 * 10/100 Mbps
1/2/4 * RS232/422/485
Wide Temp: -40~75 ℃
Dual 12-48 VDC power input
IP30
EKI-1521I/1522I/1524I
Serial device server
2 * 10/100 Mbps
1/2/4 * RS232/422/485
Wide Temp: -40~75 ℃
Dual 12-48 VDC power input
IP30
2KV isolation in serial ports
EKI-1521CI/1522CI/1524CI
Modbus ASCII/RUT to Modbus TCP
2 * 10/100 Mbps
1/2/4 * RS232/422/485
Wide Temp: -40~75 ℃
Dual 12-48 VDC power input
IP30
2KV isolation in serial ports
EKI-1221CI/1222CI/1224CI
Modbus ASCII/RUT to Modbus TCP
2 * 10/100 Mbps
1/2/4 * RS232/422/485
Wide Temp: -40~75 ℃
Dual 12-48 VDC power input
IP30
EKI-1221I/1222I/1224I
2 квартал 2014

## Slide 6: EKI-1221D/1222D
2 квартал 2014
Dual 12 ~ 48 Vdc inputs
Reverse power polarity protection
Fault relay for external PLC/controller
IP30 metal chassis
Din-rail or wall mount
Wide operating temperature -10 ~ 60C
Dual/Redundant 10/100Base-Tx Ethernet ports
Built-in 1.5KV magnetic isolation protection
Serial ports RS-232/422/485 software selectable
D-Sub9 convert to terminal connector accessory is available
: OPT1-DB9-AE
Serial ESD protection: 15KV for all signals
1KV burst (EFT), 0.5KV surge protection for power inputs
Build-in Ethernet Switch function

## Slide 7: EKI-1221D/1222D
Функционал как у EKI-122x
Встроенный свитч
Modbus/TCP
Ethernet
Modbus
Gateway
Modbus
Gateway
Modbus RTU
RS-485
Modbus RTU
RS-485

## Slide 8: EKI-1221D/1222D
Функционал как у EKI-122x
Встроенный свитч
legacy

## Slide 9: EKI-1321/1322
Выходит
Dual Power Inputs (12 to 48 VDC)‏
Reverse Power Polarity Protection
Fault Relay for external PLC/Controller
Dual SIM
SD Slot
5 Band GPRS
Serial Ports
RS-232/422/485
Serial ESD Protection: 15KV
2KV EFT/Surge protection for Power
2KV isolation (EKI-1321)
10/100/1000
Ethernet
EKI-1321 : 1-port
EKI-1322 : 2-port
Operating Temp
-30 to 65°C

## Slide 10: EKI-1321/1322
Доступные режимы:
VCOM (вызывает PC) (поддерживается DDNS, OpenVPN)
Мульти-доступ
  Broadcast
  Запрос-ответ
Обратный VCOM (вызывает EKI)
TCP client / TCP server
UDP client / UDP server
SMS-туннель
RFC-2217 (telnet)
[отдельно] SMS по событию

## Slide 11
Серия EKI-7000: Высокопроизводительные управляемые
-Полностью управляемый функционал
Серия EKI-2000: Дешевые неуправляемые коммутаторы и Media преобразователи
-Компактные размеры, поддержка Plug and Play
Серия EKI-4000: Стоечные Ethernet коммутаторы
-высота 1U, монтаж в 19” стойку
-Высокая плотность портов
Серия EKI-6000: M12 Ethernet коммутаторы
-для ЖД и авто, сертификация EN50155
-IP67 защита
Промышленные коммутаторы
Серия EKI-3000: Smart неуправляемые коммутаторы и Media преобразователи
-Энергосбережение и самодиагностика

## Slide 12: Неуправляемые коммутаторы и инжекторы
EKI-2701HPI
Gigabit PoE+ Injector
802.3at (30W)
24~48Vdc Power input
В продаже!
EKI-2726FHPI
Gigabit PoE+ Switch
802.3at (30W)
4G+ 2 x SFP slot
48Vdc Power input
В продаже!
1 Q 2014
Нет имени
Gigabit UPoE (60W)
2G или G+SFP
IP31 -40..75 C
48Vdc Power input

## Slide 13
Два входа питания (12 to 48 VDC)‏
Защита по току
Аварийное реле
Порты 10/100/1000Mbps‏
Детектирование «закольцовки»
Поддержка Jumbo Frame: 9,216 Byte (только EKI-37xx)
Корпус IP40, пластик
Рабочая температура (-10 to 60°C)
IEC60068 удар, падение, вибрация
Управление питанием 802.3az (отключение питания портов)
VIP-порт с повышенным QoS для видео
P/N | VIP порты
EKI-3х25 | 1
EKI-3х28 | 2
Smart коммутаторы EKI-3xxx

## Slide 14: Smart коммутаторы EKI-3xxx
В работе
EKI-3525/3528/3725/3728
5/8 * Gigabit Ports
Jumbo Frame Support
12~48Vdc Dual Power input
IEEE802.3az
EMS Level3
4 x 10/100Mbps + 100FX Multi-mode (Single mode)
Dual 12~48Vdc Input
802.1p,QoS (VIP port*2)
IEEE 802.3az
EMS Level3
EKI-3525M/3525S
10/100Mbps to 100FX-M.M/S.M
Dual 12~48Vdc Input
Operation Temp:-10 ~ 60℃
EMS Level3
EKI-3541M/3541S
EKI-3725P/3728P
5/8 * Gigabit Ethernet
w/4 x PoE (802.3af)
Dual 12~48Vdc Input
802.1p,QoS (VIP port*2)
IEEE 802.3az

## Slide 15: Smart коммутаторы EKI-3xxx
В продаже
EKI-3541S-AE:
Ethernet to Single-mode Fiber Optic
(SC Type connector)
EKI-3541M-AE:
Ethernet to Multi-mode Fiber Optic
(SC Type connector)

## Slide 16: Стоечные коммутаторы EKI-4xxx
2 Q 2014
16 x GE Combo
IEC61850-3 designed.
USB for FE restore/backup
Multi-Rate for SFP slots
IEEE1588v2
Wide Temp: -40~75 ℃
nOS3.0
Option: PoE Model
(802.3at, 16 TX Ports)
EKI-4756C
8xGE TX + 16 x GE Combo
IEC61850-3 designed.
USB for FE restore/backup
Multi-Rate for SFP slots
IEEE1588v2
Wide Temp: -40~75 ℃
nOS3.0
Option: PoE Model
(802.3at, 16 TX Ports)
EKI-4754C
8xGE TX + 16 x GE Combo + 4 x 10G SFP slots
IEC61850-3 designed.
USB for FE restore/backup
Multi-Rate for SFP slots
IEEE1588v2
Wide Temp: -40~75 ℃
nOS3.0
EKI-4758C

## Slide 17: Стоечные коммутаторы EKI-5xxx
4 x 10/100/1000Base-T/TX port + 8 x 10/100Base-T/TX ports
Module-4GTX8TX
Layer-2 Modular Switch
Freescale P1014+BCM56146e
Up to 24 x 10/100Mbps ports + 4 x Gigabit Ports
IEEE1588v2
IEC61850-3 for Substation
EKI-5658
4 x 10/100/1000Base-T/TX port + 8 x 10/100Base-T/TX ports
Module-8TX
4 x 10/100/1000Base-T/TX port + 8 x 10/100Base-T/TX ports
Module-8TX
2 x 1000Base-FX port + 2 x 10/100/1000Base-T/TX ports + 8 x 10/100Base-T/TX ports
Module-2CGTX8TX
4 x 100Base-FX SC port + 4 x 10/100Base-T/TX ports
Module-4SC4TX
8 x 100Base-FX SC port
Module-8SC
4 x 1000Base-FX port + 8 x 10/100Base-T/TX ports
Module-4FX8TX

## Slide 18
Один трансивер
Три трансивера
Один диапазон
Два трансивера
Два диапазона
EKI-6340-1 EKI-6340-2 EKI-6340-3
EKI-6351
EKI-6331AN
EKI-6311GN
Беспроводные решения

## Slide 19: Однодиапазонные устройства
802.11b/g/n,
w/MIMO 1X1
EKI-6311GN
EKI - 6311GN EKI - 6331AN
Корпус IP-55
Встроенная антенна
Рабочая температура: -20℃ ~ 70℃
Высокая безопасность
802.11a/n,
w/ MIMO 2X2
EKI-6331AN
2.4GHz
5GHz
Решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-02:
«…Выделить полосы радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для применения на территории Российской Федерации РЭС фиксированного беспроводного доступа юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица…»
Это соответствует каналам 36—64 и 132—165.

## Slide 20: Многодиапазонные устройства
EKI-6340-1 | EKI-6340-2 | EKI-6340-3 | EKI-6351
AP с быстрым роумингом - Раздача потока с магистрального кабеля вдоль дорог | Ретранслятор - Расширение зоны покрытия WiFi | Узел сети или ретранслятор - Покрытие площадей - Раздача потока вдоль дорог без магистрального кабеля | Приемник сети - Клиентская станция

## Slide 21: Пример: покрытие площадей
EKI-6340-3
EKI-6340-2
  Восстановление ≦ 20ms -------------------------------------------
  Скорость до 100Mbps -------------------------------------------
  Высокая безопасность
------------------------------------------- Задачи:
Видеонаблюдение
Обслуживание промышленных объектов (напр.нефтянка)
Быстрое развертывание WiFi

## Slide 22: Пример: скоростной роуминг
  Переключение ≦20ms -------------------------------------------
    Скорость до 100Mbps
    -------------------------------------------
    Применения на транспорте:
    Мониторинг мобильных объектов
    Видеонаблюдение переездов
    Информирование пассажиров
EKI-6340-3
EKI-6351

## Slide 23: Пример: Связь дальнего действия
Расстояние: до 33 Km
EKI-6340-3
  Скорость:
  ------------------------------------
  До 150 Mbps на 2 хопах
  ------------------------------------
  До 100 Mbps на 10 хопах ------------------------------------
  Применения:
Наблюдения за нефт.вышками
Контроль окр.среды
Мониторинг промышленных объектов

## Slide 24: Антенны WLAN
Omni (всенаправленная) – Принимает и передает со всех направлений. Используется, когда направление на вторую станцию непостоянно или неизвестно.
  Форма ДНА – «бублик» (тороид)
  Наиболее проста в использовании
  Для покрытия площадных объектов
  Минус: Плохое покрытие прямо под антенной
Направленная – Принимает и передает в определённом направлении.
  Форма ДНА – конус или шар
  Для направленной передачи или покрытия вытянутых зон
  Монтаж иногда может быть затруднён
Примечание. Встроенные антенны – ненаправленные вертикально ориентированные!

## Slide 25
Спасибо за внимание! Какие есть вопросы?
+7 495 232 16 92
8 800 555 01 50
Alexander.lifanov@advantech.com
https://www.facebook.com/AdvantechRussia
https://www.linkedin.com/groups/Advantech-Russia-5050985