## Slide 1
Advantech WebAccess
Александр Лифанов
Представительство компании
Адвантек в России
Notes: Advantech WebAccess V7.1 Sales kit

## Slide 2
Введение в WebAccess
WebAccess
SCADA-пакет, основанный на использовании браузера
Более 13,000 установок по всему миру
Макс.лицензий в одних руках –
  Inotera Memories, Inc. – 80 unlimited SCADA node
Макс.кол-во точек на проект –
  Mori Building в Токио - 240,000 I/O в резервированных системах
Notes: WebAccess Introduction
WebAccess, as the core of Advantech’s IoT solution, is the first Browser/Client/Server based configurable SCADA software which builds up the foundation of IoT data management. It is installed more than 13,000 packages around the world. The largest single site is Inotera Memories, Inc. in Taiwan which uses 80 sets of WebAccess Unlimited Tags, and the largest point count in a single project is Mori Building in Tokyo which built 240,000 I/O in 3 redundant SCADA systems.

## Slide 3
Введение в WebAccess
5
особенностей
8 функций
Удаленное управление
Мульти- платформенность
100% через Web
Все включено в дистр.
Единая среда разработки
Управление тревогами
Открытая сетевая структура
Базы данных
Расписания
Интеграция с Google Maps
Резервиро-вание узлов
Векторная графика + DWG
Встр. видео

## Slide 4
Введение в WebAccess
Узел проекта: содержит центральную БД проекта и его конфигурацию. Сюда подключаются клиенты. БД может быть внешней (ODBC).
Узел SCADA: собирает данные с контроллеров, буферизует перед отправкой на узел проекта. ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ.
Клиент: показывает реалтаймовую графику, анимацию, позволяет менять настройки, управлять, подтверждать тревоги.
Тонкий клиент: показывает статичную графику. Текстовый интерфейс для изменения значений, подтверждение тревог. Например, PDA.

## Slide 5
Сетевая структура

## Slide 6
В дистрибутив включены несколько библиотек сторонних авторов, количество символов увеличено с 1200 до 4700.
Символы открыты для редактирования
Существуют трехмерные и плоскостные символы для энергетики,
ОВиК, транспорта и т.п.
Библиотека символов

## Slide 7
Драйвера ПЛК
Всё что надо. Без дополнительных пакетов.

## Slide 8
WebAccess позволяет интегрировать данные реального времени с изображением Google Maps.
Пользователь может связать координаты и подписи маркеров с данными реального времени (положение, энергопотребление, производительность и т.п.)
Назначение – работа с территориально распределенными объектами.
Интеграция с Google Maps

## Slide 9
Свитч
Встраиваемый компьютер
TPC
DVR
Драйвер DiagAnywhere
SNMP / Ping
Контроллер
PLC
IP камера
Контроль оборудования
Отклонения
E-mail/ SMS/ Аудио оповещение
CPU Temp
CPU Usage
Memory Usage
Board Volt
Board Temp

## Slide 10
  Подключаем драйвер DiagAnywhere : AdvDAinfo
  Добавляем блок данных ( обычно доступны температу- ры, напряжения, использование CPU и памяти… )
  Используем эти данные для любых применений: тревоги,
  архивы, отчеты, Google Maps и т. п.
Драйвер DiagAnywhere
Notes:   In WebAccess browser-based config page, WebAccess provide AdvDAinfo as DiagAnywhere Info Driver to build the UNO/TPC health check data. User can get DiagAnywhere device data (CPU/BD Temp，CPU/Memory Usage，BD volt ) once by “add block” function. After building data in WebAccess, users can use DiagAnywhere Info data to config the functions, like Alarm, Google Maps, and Data log…etc in WebAccess.

## Slide 11
Потоковое видео
Notes:   In WebAccess browser-based config page, WebAccess provide AdvDAinfo as DiagAnywhere Info Driver to build the UNO/TPC health check data. User can get DiagAnywhere device data (CPU/BD Temp，CPU/Memory Usage，BD volt ) once by “add block” function. After building data in WebAccess, users can use DiagAnywhere Info data to config the functions, like Alarm, Google Maps, and Data log…etc in WebAccess.

## Slide 12
Лицензирование
WebAccess 7.0 ：CD и лицензия – разные артикулы
WebAccess 7.1 ：CD и лицензия в одном артикуле
В WebAccess 7.1 убраны 150 и 1200 тэгов, добавлены 75 и 1500.
WebAccess V 7.0 | WebAccess V 7.1
Webaccess-70-AE | No
968W0070P0 (150 tags) | WA-P71-U075E (75 tags)
968W0070P1 (300 tags) | WA-P71-U300E (300 tags)
968W0070P2 (600 tags) | WA-P71-U600E (600 tags)
968W0070P3 (1200 tags) | WA-P71-U15HE (1500 tags)
968W0070P4 (5000 tags) | WA-P71-U50HE (5000 tags)
968W0070P5 (20000 tags) | WA-P71-U20KE (20000 tags)
Notes: Here is WebAccess Professional Version P/N. The first difference between 7.0 and 7.1 is WebAccess V7.1 includes CD and License in one product, so that Sales don’t need to order CD and License separately. The second difference is WebAccess 7.1 remove 150 and 1200 tags, replace by 75 and 1500 tags. Please refer to the P/N in this page.

## Slide 13
Апгрейд лицензия
Апгрейд
Возможен апгрейд существующей лицензии. «Добавки» 75, 300, 600, 1500 или 5000 тэгов.
Пример： WA-P71-Ｕ600E＋ WA-P71-X075E = 675 тэгов
( Основная ) + ( Апгрейд )
WA-P71-X075E ： WebAccess Software License, 75 tags upgrade
WA-P71-X300E ： WebAccess Software License, 300 tags upgrade
WA-P71-X600E ： WebAccess Software License, 600 tags upgrade
WA-P71-X15HE ： WebAccess Software License, 1,500 tags upgrade
WA-P71-X50HE ： WebAccess Software License, 5,000 tags upgrade
Для приобретения апгрейда необходимо указать серийный номер основной лицензии.
«Апгрейд на апгрейд» невозможен.
Notes: WebAccess Upgrade License
WebAccess provide Upgrade License. Users can choose increase 75, 300, 600, 1,500, or 5,000 tags. For example WA-P71-Ｕ600E plus WA-P71-X075E, the total tags are 675.
Refer to the Upgrade P/N in this page. Please noted, 1. Original serial number from WebAccess Professional version is required to purchase
WebAccess options. The serial number can be found on the USB dongle. 2. Key Serial number in the Description column of SAP when ordering. 3. One Upgrade License can only be order once.

## Slide 14
БД реальн.времени
Опции WebAccess
Опции
Входят в основной дистрибутив
Просто установите лицензию и используйте функцию
Высокоскоростная запись и чтение
API для сторонних программ
Упр.потреблением
Мониторинг потребления
6 уровней приоритета
Упр.расписаниями
Вкл/выкл до 16 интервалов в день
Резерв на определенный день
Управление тревогами
Улучшенные уведомления
Уведомление по расписанию
Управление получателями
Notes: WebAccess Option Module
WebAccess provides four option modules, Advanced Alarm Management, Real-Time Database, Advanced Scheduler, and Demand Control for different demand markets.
Option modules are built-in with WebAccess, and Just install License and enable the function, no extra software
installation required
Detail features about Option modules will as following pages.

## Slide 15
Система управления тревогами
Стандартно | Advanced Alarm Management System
Журнал на 5000 записей 8 типов, 99 приоритетов 9,999 групп тревог Уведомления по E-mail/ SMS/ Аудио | + Группировка уведомлений + Ограничения срабатывания по времени + Стыковка Получателей и Тревог
Можно указать время, когда тревога может появляться
Можно указать, у кого из пользователей будет появляться эта тревога.
Опции
Notes: The first Option is Advanced Alarm Management System.
As the comparsion chart, Advanced Alarm Management System improve three functions,Notification Group, Time Group , and connection with Worker Group and Alarm
Group.
Advanced alarm notification sets the working time ( Day and Night ) and sends alarm to different groups by the Scheduler.
When any tag goes into alarm state, AMS finds out the alarm group it belongs to and the work group corresponding to shift schedule it associates with and notify users, whose priority is lower than the alarm’s priority, in the work group with predefined SMS or Email.

## Slide 16
Высокоскоростное архивирование
Просто поставьте лицензию и включите функцию
  Обеспечивает скоростную работу с БД.
  RTDB ： Чтение 40,000 зап/сек и запись 20,000 зап/сек *
  Стандарт ： Чтение 10,000 зап/сек и запись 2,000 зап/сек
* Тестировалось на i7-3770 3.40GHz, 4GM RAM
Опции
База данных реального времени (БДРВ - RTDB)
Notes: The real-time database module provides high performance data storage at 400,000 records/sec read and 200,000 records/sec record rate. The module transfer data faster than standard relational database, which is 10,000 records/sec read and 2,000 records/sec storage rate. Drastically improve the scalability of user data management. It fully integrated with WebAccess. Just takes one-click to enable the powerful feature without lengthy learning curve in common relational database.

## Slide 17
Резерв и обслуживание
Синхронизация 1 раз в секунду
Пример: при отказе основного узла, запасной начнет работу через 1 секунду. При восстановлении основного узла запасной загрузит данные в основной параллельно основной записи
Выгрузка и удаление старых записей производятся по расписанию
Опции
База данных реального времени (БДРВ - RTDB)
Notes: WebAccess Real-Time Database support Support SCADA Redundancy, data synchronization per second
EX ：When Primary SCADA Node breakdown, Backup SCADA node response and record data in 1 second / When Primary SCADA Node resume operation, Backup SCADA node will import all data to Primary SCADA Node synchronously
With special data compression and access algorithms, WebAccess RTDB can serve data at a rate of millions of records per second. WebAccess database maintenance features automatically archive and delete obsolete data.

## Slide 18
API
Опции
API БДРВ
Доступны API для доступа в БДРВ стороннего ПО
Возможен экспорт в HTML
База данных реального времени (БДРВ - RTDB)
Notes: Real-Time Database also provides API for 3rd party integration. There are total 15 APIs for 3rd party program to use, like read or write and also support exporting to HTML format

## Slide 19
Расписания
Стандартно | Advanced Scheduler System
До 9999 объектов 3 интервала в день 999 групп дней (выходные, праздники и т.п.) | + До 16 интервалов в день + Резервирования и разовые события
Например, управление светом в учебных заведениях
Опции
Notes: Advanced Scheduler System
As the comparsion chart, Advanced Scheduler System increase to 16 Time Periods of the day, much more than original 3 periods and also support reservation function on
special date.
WebAccess Advanced Scheduler System provides devices on/off control and setpoint changes based on time-of-day, day of week and the calendar.
For example, in school classroom, Users can control lights, temperature and equipments for saving energy during school days based on class scheduler because of 16 periods.

## Slide 20
Управление потреблением
Обеспечивает запись трендов и мониторинг энергопотребления, с прогнозированием потребления на следующий период
Оптимизирует стоимость энергии снижением или отключением части нагрузки
Поддерживает 5 групп, 6 приоритетов и 500 объектов на группу
Опции
Notes: The Advantech WebAccess Demand Control which provides Analysis Trend Function and real-time monitor the power consumption feature helps users save money by limiting the energy usage when the system's demand approaches a predefined warning level.
Demand Control System continuously monitors the system's power consumption and projects the demand for the next demand interval. If the projected demand approaches a predefined limit, usually the peak contract demand, the system selectively turns off equipment like lights and fans, adjusts analog set- point to reduce the power consumption or prompts a text message to remind the user to save energy.
The Demand Control System provide 5 Load Group, 6 Load shed Priority, and 500 Loads/ groups to config the energy monitor system.

## Slide 21
WebAccess Express
Бесплатно
До 75 тегов
Автопоиск ADAM-4k / 6k
Архивирование
Экспорт в HTML/Excel
WAE + IIS -> WebAccess Mobile

## Slide 22
Спасибо за внимание! Какие есть вопросы?
+7 495 232 16 92
8 800 555 01 50
Alexander.lifanov@advantech.com
https://www.facebook.com/AdvantechRussia
https://www.linkedin.com/groups/Advantech-Russia-5050985